## Slide 1
PROIECTAREA
CIRCUITELOR
INTEGRATE
Traian Tulbure

## Slide 2: CAPITOLUL 2 - Teoria tranzistorului MOS
2.1. Introducere
2.2. Caracteristici I(V)
2.3. Efecte secundare
2.4. Modelul de semnal mic
2.5. Inversorul CMOS

## Slide 3: Temă: Tranzistorul MOS
Link-uri la articole, demo, animații, filme educative
Imagini, secțiuni, descrierea funcționării, aplicații

## Slide 4: Recapitulare: Convenție de notații
iDS(t) = IDS + ids(t) = IDS + Ids sin t

## Slide 5: Recapitulare: Simboluri de tranzistoare MOS

## Slide 6: 2.1. Introducere
Tranzistor MOS = dispozitiv semiconductor în care conducția este asigurată de purtători majoritari. Curentul prin canalul de conducție dintre sursă şi drenă este modulat de tensiunea aplicată între poartă (G) şi sursă (S).

## Slide 7: Analogie între un robinet de apă și un tranzistor MOS

## Slide 8: a) acumulare b) golire c) inversie
Moduri de operare ale capacitorului MOS

## Slide 9: Care este diferența?
Joncțiunea PN a tranzistoarelor bipolare - joncțiunea PN din stratul de inversie al tranzistoarelor nMOS
Tranzistor MOS - tranzistor bipolar
Tranzistor MOS cu canal indus - tranzistor MOS cu canal inițial

## Slide 10: Lipsă canal IDS = 0
nMOS - Regiune de blocare

## Slide 11: Apare canalul Apare curent IDS Funcționare similară cu a unui rezistor liniar
nMOS - Regiune liniară

## Slide 12: Canal se blochează la drenă IDS independent de VDS Curentul se saturează
nMOS - Regiune de saturație

## Slide 13: 2.2. Caracteristici I(V) - IDS (VGS)
Depletion
(cu golire, cu canal inițial)
Enhancement
(cu îmbunătățire)

## Slide 14: Regiuni de operare ale tranzistorului MOS
Blocare (sub tensiunea de deschidere)
Liniară
Neliniară
Saturație

## Slide 15: Tensiuni poartă-canal

## Slide 16: Dimensiuni tranzistor MOS

## Slide 17: Tensiunea de prag
Tensiune de benzi netede
Potențial de volum: diferența de potențial între nivelul Fermi al semiconductorului dopat şi al celui intrinsec.
Capacitate oxid
Sarcina de volum
Diferența potențialelor de extracție a electronului din metal M şi semiconductor S.
MS = M - s
Sarcina la interfața oxid-semiconductor
Tensiune de prag MOS ideal

## Slide 18: Tensiunea de prag depinde de:
Materialul conductor din care este realizată poarta (Al, PoliSi, Cu)
Materialul izolator din care este realizată poarta (SiO2)
Grosimea stratului de oxid (xox)
Impuritățile de la suprafața Si-SiO2
Tensiunea sursă-substrat

## Slide 19: Caracteristici IDS(VDS) – Regiunea liniară
Factor de câştig al tranzistorului MOS
Factor de câştig al procesului
Canal uniform

## Slide 20
Potențialul de-a lungul canalului nu mai este neglijabil
Câmpul slăbeşte lângă drenă
Regiunea neliniară
Canalul se îngustează la drenă

## Slide 21: Regiunea de saturație
După saturație, forma şi dimensiunile canalului se păstrează (aproximativ).
Canalul se închide la drenă

## Slide 22: Caracteristica IDS(VDS)
Purtătorii majoritari sunt acționați de două câmpuri electrice:
Eperpendicular – generat de VGS, are ca efect atragerea purtătorilor în canal
Eparalel – generat de VDS, are ca efect punerea în mişcare a purtătorilor în canal

## Slide 23: Cum poate fi făcut bn = bp ?
Tranzistorul pMOS mai lat decât cel nMOS

## Slide 24: Caracteristici statice: IDS (VGS), IDS(VDS)
Depletion
(cu canal inițial)
Enhancement
(cu canal indus)

## Slide 25: 2.3. Efecte secundare - Variația mobilității purtătorilor

## Slide 26: Efectul modulării lungimii canalului
- factor de modulare a lungimii canalului, determinat empiric
0.02 – 0.005 [1/V]

## Slide 27: Efectul de substrat

## Slide 28: Efectul de substrat
Creşterea tensiunii sursă-substrat Vsb1=0, Vsb20, determină creşterea tensiunii de prag Vt2>Vt1.

## Slide 29: Temă: Viteză de drift
Prezentați noțiunea de ”viteză de drift a unei sarcini electrice într-un conductor”.
http://www.youtube.com/watch?v=KgbqPKZU5IA

## Slide 30: Modele SPICE ale tranzistoarelor MOS
LEVEL 1 – model construit pe baza relațiilor IDS(VDS) şi pe includerea unor efecte secundare.
LEVEL 2 – curent calculat pe baza fizicii dispozitivului.
LEVEL 3 – model semiempiric care se bazează pe parametrii selectați astfel încât să se potrivească circuitelor reale.

## Slide 31: Modelul SPICE - Level 1

## Slide 32: 2.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
Frecvențe joase

## Slide 33: Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
Frecvențe joase

## Slide 34: Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
Frecvențe înalte

## Slide 35: Recapitulare: Semnal mic
Semnal mic = permite modelarea comportamentului dispozitivelor neliniare prin ecuații liniare.
Amplitudinea semnalului mic reprezintă valoarea maximă a amplitudinii unui semnal care păstrează dispozitivul activ în ipoteza de funcționare liniară.

## Slide 36: Recapitulare: Semnal mic, tranzistor nMOS

## Slide 37: Recapitulare: Convenție de notații
iDS = IDS + ids = IDS + Ids sin t

## Slide 38: 2.5. Inversorul CMOS
VGSp = Vin – VDD VDSp = Vout – VDD
VGSn = Vin VDSn = Vout

## Slide 39: Relații între tensiuni în cele 3 moduri de operare ale inversorului CMOS
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTp | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin < VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 40: Caracteristica de transfer ideală a inversorului CMOS

## Slide 41: Caracteristica de transfer a inversorului CMOS

## Slide 42: Moduri de operare ale inversorului CMOS (1)
Regiunea A
nMOS – blocat
pMOS – regiune liniară
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTpy | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin > VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 43: Moduri de operare ale inversorului CMOS (2)
Regiunea B
nMOS – saturație
pMOS – regiune liniară
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTpy | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin > VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 44: Moduri de operare ale inversorului CMOS (3)
Regiunea B
nMOS – saturație
pMOS – regiune liniară

## Slide 45: Moduri de operare ale inversorului CMOS (4)
Regiunea C
nMOS – saturație
pMOS – saturație
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTpy | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin > VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 46: Moduri de operare ale inversorului CMOS (5)
Regiunea C
nMOS – saturație
pMOS – saturație

## Slide 47: Moduri de operare ale inversorului CMOS (6)
Regiunea D
nMOS – regiune liniară
pMOS – saturație
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTpy | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin > VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 48: Moduri de operare ale inversorului CMOS (7)
Regiunea D
nMOS – regiune liniară
pMOS – saturație

## Slide 49: Moduri de operare ale inversorului CMOS (8)
Regiunea E
nMOS – regiune liniară
pMOS – blocat
Tip | Blocare | Liniară | Saturație
P | VGSp > VTpy | VGSp < VTp | VGSp < VTp
 | Vin > VTp +VDD | Vin < VTp + VDD | Vin < VTp +VDD
 |  | VDSp > VGSp – VTp | VDSp < VGSp - VTp
 |  | Vout > VGSp – VTp + VDD | 
 |  | Vout > Vin – VTp | Vout < Vin – VTp
N | VGSn < VTn | VGSn > VTn | VGSn > VTn
 |  | Vin > VTn | Vin > VTn
 |  | VDSn < VGSn - VTn | VDSn > VGSn – VTn

## Slide 50: Moduri de operare ale inversorului CMOS (9)

## Slide 51: 2.4.2. Raportul n/p
Pragul de comutare:

## Slide 52: Raportul Wn/Wp

## Slide 53: Marginea de zgomot