## Slide 1
PROIECTAREA
CIRCUITELOR
INTEGRATE
Traian Tulbure

## Slide 2: CAPITOLUL 6 – Metodologia de proiectare
6.1. Introducere
6.2. Strategii de proiectare structurată
6.3. Metode de proiectare
6.4. Metodologii de proiectare
6.5. Aspecte economice ale proiectării
6.6. Foaia de catalog și documentația

## Slide 3: 6.1. Introducere: Diagrama Y – Gajski-Kuhn
Domenii de descriere
  comportamental
    secvențial
    concurent
  structural
    familia logică
    distribuție ceas
  fizic
    chip-uri
    plăci
Nivele de abstractizare
  arhitectural/funcțional
  RTL
  porți logice, circuit/tranzistor

## Slide 4: 6.2. Strategii de proiectare structurată
Metrici pentru evaluarea performanțelor unui proiect
  performanța în funcționare: viteză, consum, funcție, flexibilitate
  dimensiunea/costul chip-ului (die de siliciu)
  timpul de proiectare (costul proiectării și planificarea)
  ușurința verificării și testabilitatea (costul proiectării și planificarea)

## Slide 5: Strategii de proiectare structurată
Ierarhia – împărțirea unui modul în submodule până când complexitatea poate fi stăpânită în detaliu (“divide-et-impera”). Componente virtuale. Module IP.
Regularitatea – divizarea în module care să satisfacă aceleaşi reguli, refolosirea modulelor, bus-uri standard.
Modularitatea – submodulele să aibă funcții şi interfețe bine definite. System-On-Chip (SoC).
Localitatea – mascarea aspectelor interne modulelor.

## Slide 6: Sumar: proiectare structurată

## Slide 7: 6.3. Metode de proiectare
Microprocesoare/Microcontrollere/DSP
Circuite cu logică programabile (PLD/FPGA)
Celule standard (Standard cell Design, Semi-custom Design)
Proiectare la nivel de layout (Full-custom Design)
System on a Chip (SoC)

## Slide 8: Sumar: Comparație metode de proiectare

## Slide 9: 6.4. Metodologii de proiectare
Set de proceduri care permit proiectanților derularea activităților de realizare a circuitului integrat pornind cu specificațiile și terminând cu realizarea fizică fără erori.

## Slide 10: Sinteza comportamentală (ASIC Design Flow)
RTL = Register Transfer Level (model HDL la un nivel de detaliere care permite sintetizatoarelor deducerea resurselor hardware).
Intrări
  Cod RTL
  Constrângeri
  Biblioteca de componente, specifice tehnologiei.
Ieșiri
  Netlist
  Informații legate de timp

## Slide 11: Metodologie sinteză comportamentală RTL

## Slide 12: RTL = Model HDL care specifică:
Controlul, cu specificații if-then-else sau case
Iterații
Ierarhie
Dimensiunea datelor (în biți)
Operații secvențiale sau paralele
Registre şi alocarea acestora
Operații aritmetice şi logice

## Slide 13: Proiectarea și verificarea logică
Proiectarea se porneşte de la specificații prin realizarea unui model HDL (Verilog sau VHDL) utilizat atât pentru simulare cât și pentru sinteză.
Simulatoare
  Ncsim – Cadence
  VCS – Synopsys
  ModelSim – Mentor Graphics

## Slide 14: Sinteza RTL
Pe baza modelului RTL se generează un netlist cu primitive din biblioteca de componente asociată tehnologiei alese.
Sintetizatoare
  Design Compiler – Synopsys
  RTL Compiler – Cadence

## Slide 15: Verificarea funcțională și formală
Compararea echivalenței logice a două descrieri.
Verificare formală
  Formality – Synopsys
  Conformal – Cadence

## Slide 16: Analiză statică de timp - STA
Static Timing Analysis – STA = determinarea timpilor de propagare a semnalelor pe toate căile de propagare prin considerarea timpilor de propagare prin componente și prin căile de interconectare.
Necesită experiență pentru eliminarea căilor false (false path).
STA
  PrimeTime – Synopsys
  ETS – Cadence

## Slide 17: Inserare logică de test
Automatic Test Pattern Generator – ATPG = determinarea timpilor de propagare a semnalelor pe toate căile de propagare prin considerarea timpilor de propagare prin componente și prin căile de interconectare.
Built-In Self-Test - BIST = modificarea registrelor pentru inserarea de puncte de test.
Design for test:
  DFT Max/Tetramax – Synopsys

## Slide 18: Exemplu: Inserare de registre pentru testare - BIST

## Slide 19: Analiză de putere disipată
Analiză efectuată pe un set de stimuli de test, pe un simulator prin evaluarea capacității comutate la fiecare tranzacție.
Power Analysis:
  PrimePower, Powermill – Synopsys

## Slide 20: Generarea automată de layout – sinteză fizică
Transformarea netlist-ului abstract într-o reprezentare fizică prin plasarea și rutarea componentelor primitive pe layout-ul circuitului integrat.

## Slide 21: Formate de date utilizate în etapa de back-end
Design Exchange Format = DEF
Library Exchange Format = LEF
Extended Standard Parasitic Format = ESPF
Standard Parasitic Exchange Format = SPEF
Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis = SPICE

## Slide 22: Etape în etapa de back-end
Plasare (Placing)
Floorplan (Floorplanning)
Rutare (Routing)
  Globală (Global Rounting)
  Detaliată (Detailed Routing)
Extragere parametrii paraziți (Parasitic Extraction)
Analiza de timp (Timing Analysis)
Rutarea semnalului de ceas (Clock Rounting)
Analiza de putere (Power Analysis)

## Slide 23: Layout al unui chip realizat cu celule standard

## Slide 24: Metodologie de proiectare FPGA vs. ASIC
Field
Programmable
Gate
Array
Application
Specific
Integrated
Circuit

## Slide 25: FPGA vs. ASIC

## Slide 26: 6.5. Aspecte economice ale proiectării
Preț de vânzare (Selling price)
Cost de producție a unui CI
NRE = Non Recurring Engineering (costuri plătite o singură dată, costul cu proiectarea şi prototipul)
Crep = Cheltuieli repetitive (la fiecare IC)
Cfix = Cheltuieli fixe
Profitul planificat (margin)

## Slide 27: 6.5. Aspecte economice ale proiectării
Etotal = costul cu inginerii proiectanți
Ptotal = costul cu prototipul
W = costul wafer-ului
N = număr de circuite pe wafer
YW = Randament wafer
YPA = Randament încapsulare

## Slide 28: Planificarea proiectării

## Slide 29: 6.6. Foaia de catalog și documentația
Foaia de catalog
  Sumarul
    numele, indicativul
    scurtă descriere
    lista de caracteristici
    schema bloc
  Descrierea pinilor
    Numele, tipul şi descrierea pinilor
  Descrierea modului de funcționare
  Specificații DC
  Specificații AC
  Schema capsulei
Manualul principiilor de operare
Manualul de Utilizare

## Slide 30: Exemple de foi de catalog
http://www.micron.com
http://www.ti.com
http://www.nxp.com
WWW