## Slide 1
PROIECTAREA
CIRCUITELOR
INTEGRATE
Traian Tulbure

## Slide 2: CAPITOLUL 7 – Testare, depanare, verificare
7.1. Introducere
7.2. Teste funcționale și logice
7.3. Teste de depanare
7.4. Teste de producție
7.5. Proiectarea pentru testabilitate
7.6. Boundary-scan

## Slide 3: 7.1. Introducere în testare, depanare, verificare
“Dacă nu testați, nu va funcționa. Garantat.”
“Testarea poate pune în evidența defectele, nu absența acestora.”
Cele mai multe chip-uri greşite inițial au eşuat din vina proiectantului.
Chip-ul se comportă conform simulărilor dar funcția proiectată nu este cea aşteptată de restul sistemului.

## Slide 4: Testare! Testare! Testare!
Testarea este una din cele mai scumpe etape de proiectare a unui chip
  Verificarea logică reprezintă uneori mai mult de 50% din efortul de proiectare
  Depanarea prototipului poate avea enorme implicații relativ cu costul final
  Livrarea de chip-uri defecte poate falimenta firma
“Legea lui 10” – costurile eliminării defectelor, în funcție de etapa în care sunt depistate:
    Wafer $0.01 – $0.10
    Chip $0.1 - $1
    Placă $1 - $10
    Sistem $10 - $100
    Utilizator $100 - $1000

## Slide 5: Teste
Teste funcționale și logice – simulare înainte de tape-out, punerea în evidență a corectitudinii implementării (față de specificații).
Teste de depanare – post manufacturare, pentru confirmarea ca chipul funcționeză corect la viteza dorită.
Teste de producție – verifică funcționarea înainte de livrare și posibile defecte de fabricație.

## Slide 6: 7.2. Teste funcționale și logice
Cu ce se compară? Model de referință (golden model), HDL, C.
Cum se compară? Model pentru mediul exterior.
Când se compară? La orice modificare automată a modelului (netlist-ului).

## Slide 7: Vectori de test
Completitudine: setul de vectori să acopere cât mai multe scenarii
Cazuri particulare (corner cases): scenarii cu valori extreme.
Vectori aleatorii și determiniști
Măsura calității vectorilor de test: fault coverage

## Slide 8: Concepte legate de testare logică și funcțională
Testbench
  Generator de vectori de test = model pentru lumea exterioară modulului de testat
  Permite aplicarea vectorilor de test modulului de testat (preluarea vectorilor din fișiere externe sau generarea acestora pe baza unor algoritmi).
  Simulare limbaje mixte: Verilog, VHDL, SystemVerilog, SystemC, C.
  Verificare automată prin comparare cu valori așteptate.
Regression testing
  Scripturi în limbaje de nivel înalt care rulează iterativ seturi largi de teste
  O bună practică: rularea testelor de regresie în fiecare noapte
Version control
  Software pentru gestiunea versiunilor de cod (CVS)
Bug Tracking
  Software pentru gestiunea bug-urilor

## Slide 9: 7.3. Teste de depanare
“Chip-ul iese bine din prima doar din noroc”
Cauza cea mai frecventă a defectelor o reprezintă simularea insuficientă a modelului.
Greutatea testării este determinată de lipsa accesului la toate punctele din interior: Probe points
eBeam = fascicul de electroni cu care se poate măsura tensiunea într-un punct în interiorul chip-ului
Focused Ion Beam (FIB) = fascicul cu care se pot tăia sau reface conexiuni pe chip

## Slide 10: Reprezentări Shmoo
Grafic bidimensional
  Tensiune(frecvență) sau
  Frecvență(temperatură)
Verticală = perioada ceasului [ns]
Orizontală = tensiunea de alimentare [V]
* indică picarea testului

## Slide 11: 7.4. Teste de producție
O particulă de praf pe wafer este suficientă pentru a distruge un chip
  randament < 100%
  trebuie testate chip-urile înainte de livrare
Modele de defecte
  stuck-at-1
  stuck-at-0
  short-circuit
  open-circuit

## Slide 12: Defecte CMOS “Stuck-at-0” şi “Stuck-at-1”

## Slide 13: Defecte CMOS “punți”

## Slide 14: Defecte CMOS ce cauzează curent static IDD

## Slide 15: Concepte de testare
Observabilitate = capacitatea de a deduce starea unui nod interior chip-ului prin acces la pinii externi.
Controlabilitate = capacitatea de a modifica starea unui nod interior chip-ului prin acces la pinii externi.
Testabilitate = Observabilitate + Controlabilitate

## Slide 16: 7.5. Proiectarea pentru testabilitate
Testarea ad-hoc
Proiectarea circuitelor pentru testare
Built-In Self-Test (BIST)
Testarea IDDQ
Proiectarea pentru manufacturabilitate

## Slide 17: Testarea ad-hoc
Plan de testare
  partiționarea circuitelor mari
  inserarea de puncte de test
  multiplexoare
  stare de reset

## Slide 18: Proiectarea circuitelor pentru testare: Bistabile cu facilități de Scanare

## Slide 19: Testarea IDDQ
VDD supply current Quiescent
Avantaj: Măsurătoare externă chip-ului
Dezavantaj: Tehnica a încetat să fie eficientă odată cu creşterea curentului de scurgere la tensiuni sub tensiunea de prag.

## Slide 20: Testarea cu Boundary-Scan
IEEE 1149
JTAG (Joint Test Action Group)

## Slide 21: TAP
Test Access Port
  TCK
  TMS
  TDI
  TDO
  TRST*

## Slide 22: Arhitectura TAP

## Slide 23: Controller TAP

## Slide 24: CONCLUZII
Calificări necesare pentru “IC Designer”
Suport software
Metodologia de proiectarea a unui circuit integrat
Ierarhizarea abstractizărilor în proiectarea circuitelor integrate

## Slide 25: Calificări necesare pentru “IC Designer” (1)
Circuitele FPGA sunt minunate pentru învățare și deprinderea calificărilor, dar calificarea pentru proiectarea ASIC necesită muncă mai îndelungată (absentă la proiectanții cu FPGA).
Deși tehnologia CMOS este complexă, majoritatea erorilor de proiectare sunt datorită modelării funcționale incorecte.
Orice inginer software poate scrie Verilog (sintaxă similară cu C) până când aude despre “semnal de ceas”.

## Slide 26: Calificări necesare pentru “IC Designer” (2)
PERL - Practical Extraction and Report Language (dacă nu ați auzit până acum și vreți să proiectați vreodată circuite integrate, este cazul să cautați pe Google cuvântul “PERL”)
TCL – Tool Command Language (similar cu sugestia de mai sus)
Cunoștințe legate de procesul de dezvoltare software se aplică și la proiectare de circuite integrate (Version Control, Build Process, Bug Tracking etc.)
Cunoștințe despre aplicații sunt necesre pentru a fi un arhitect bun.

## Slide 27: Suport software
EDA - Electronic Design Automation (lumea EDA este populată de minunați ingineri software care crează algoritmi complicați și interfețe grafice inovative dar foarte rar proiectează circuite integrate).
Nu există un set de programe care să permită proiectarea completă a unui circuit integrat. Inevitabil, vor fi necesare scripturi specifice sau programe care să facă trecerea de la un software la altul.
Odată cu avansul tehnologic, anumite subiecte (ca integritatea semnalelor și rețeaua de alimentare) vor necesita la fel de multă atenție ca și proiectarea logică.

## Slide 28: Metodologia de proiectare a sistemelor digitale integrate
Sinteză
Implementare
Descriere
Ideea fundamentală a cursului

## Slide 29: Metodologia de proiectare top-down

## Slide 30: Ierarhizarea abstractizărilor în proiectarea circuitelor integrate

## Slide 31: Ierarhizarea abstractizărilor în proiectarea circuitelor integrate

## Slide 32: Ierarhizarea abstractizărilor în proiectarea circuitelor integrate

## Slide 33: Ierarhizarea abstractizărilor în proiectarea circuitelor integrate

## Slide 34: Metodologia de proiectarea a unui Circuit Integrat
Front End
  Architecture
  RTL Coding – Register Transfer Level
  Test Bench
  Lint
  CDC checks - Clock Domain Crossing
  Synthesis
  DFT – Design For Testability
  STA – Static Timing Analysis
  Power Estimation
Back End
  Floorplan
  PowerPlan
  Timing Constraints refinement
  Placement
  Optimization
  Global Routing
  CTS - Clock-Tree Synthesis
  Detailed Routing
  Timing Closure
  Physical Verification
ECO - Engineering Change Order