## Slide 1: BAZELE COMUNICAȚIILOR II. Comunicații digitale
CAP. 4 MODULAŢIA DIGITALĂ
Şef lucr.dr.ing. Otilia CROITORU

## Slide 2
Structura capitolului:
  Introducere în modulaţia digitală
  Codarea datelor
  Diagrama polară. Constelaţii
  ASK
  FSK
  PSK
  QAM
MD = transformarea valorii biților semnalului de date în salturi instantanee ale unuia din parametrii semnalului modulat.
transformarea semnalului digital în simboluri de semnal analogic asociate unuia sau mai multor biți de date.
CAP. 4 COMUNICAŢII DIGITALE

## Slide 3
Modulatorul 4-PSK diferențial:
Un codor Dibit diferențial
Un modulator 4-PSK
Combinația de biți de date | Modificarea fazei
00 | 0
01 | p/2
11 | p
10 | 3p/2
4.6.4 Modulaţia 4-PSK diferențială

## Slide 4
un simbol - asociat la 3 biți de dată,
k = 3 și M = 23 = 8.
8 simboluri - 8 valori diferite ale fazei, separate cu 2p/8 = p/4, determinate de combinaţia pe trei biţi (TRIBIT) a semnalului de date binar.
4.6.6 Alte modulaţii M-PSK
8-PSK
Caracteristici ale comunicației cu modulație 8-PSK:
aplicaţii în comunicaţii prin satelit, aviaţie, telemetrie, anumite modem-uri, transmisii radio digitale, sistemul TETRA 2 (în varianta p/8-D8PSK)
Necesită circuite de mare complexitate;
Probabilitate de erori mai mare decât la 4 – PSK;
Eficiența utilizării benzii de frecvență 3
Baud rate, (viteza simbolurilor), este egală cu fb / 3.

## Slide 5
un simbol - asociat la 4 biți de dată,
k = 4 și M = 24 = 16.
16 simboluri - 16 valori diferite ale fazei, separate cu 2p/16 = p/8, determinate de combinaţia pe trei biţi (QUADBIT) a semnalului de date binar.
Caracteristici ale comunicației cu modulație 16-PSK: :
aplicaţii în transmisii radio digitale
Necesită circuite de mare complexitate;
Probabilitate de erori mai mare decât la 8–PSK;
Eficiența utilizării benzii de frecvență 4
Baud rate, (viteza simbolurilor), este egală cu fb / 4.
4.6.6 Alte modulaţii M-PSK
16-PSK

## Slide 6
QAM - informaţia este conţinută atât în faza cât şi în amplitudinea purtătoarei transmise
Exemple de modulaţie QAM: 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, ... 256-QAM.
Limitarea?
Caracteristici M-QAM :
Utilizată în aplicaţii radio digitale în domeniul microundelor, TV digitală prin cablu (DVB-C), modem-uri.
Necesită circuite de complexitate mare ;
Rată mai mare de erori decât la M-PSK;
Eficiența utilizării benzii de frecvență, k. M = 2k
Baud rate, (viteza simbolurilor): fb/k.
4.7 Modulaţia QAM - Quadrature Amplitude Modulation

## Slide 7
8-QAM, cu 23 simboluri, fiecare asociat la o combinație de 3 biți. Purtătoarea sinusoidală ia:
  4 valori diferite de fază, separate cu p/2, şi
  2 valori de amplitudine,
determinate de combinaţia de 3 biţi (TRIBIT) a semnalului de date binar.
8-QAM:
  4-PSK cu 2 valori de amplitudine:
    I și Q determină faza
    C determină amplitudinea
4.7 Modulaţia 8-QAM

## Slide 8
8-QAM:
4-PSK cu 2 valori de amplitudine:
  I și Q  faza
  C  amplitudinea
4.7.1 Modulator 8-QAM

## Slide 9
Demodulatorul 8-QAM:
Un demodulator QPSK pentru obţinerea semnalelor I şi Q
Un detector liniar de anvelopă (redresare mono/dublă alternanță) pentru obținerea semnalului C
Un decodor TRIBIT pentru reformarea șirului de date
4.7.1 Demodulator 8-QAM

## Slide 10
Demodulatorul 4-PSK:
2 demodulatoare BPSK
Un circuit de regenerare a purtătoarei și un defazor cu 90
Un decodor Dibit
4.6.3 Modulaţia 4-PSK

## Slide 11
4.8 Alte variante de M-QAM
8-QAM rectangular cu 8 simboluri având 8 faze diferite (2 amplitudini și 8 faze):
4 simboluri cu aceeași amplitudine mare (notate 0, 1, 6 și 7) și 4 valori diferite de fază;
Celelalte 4 simboluri cu aceeași amplitudine mică (notate 2, 3, 4 și 5) și alte 4 valori diferite de fază.

## Slide 12
4.8 Alte variante de M-QAM
16-QAM rectangular cu 16 simboluri având 12 faze diferite (3 amplitudini și 12 faze). Poate fi privit ca 2 constelații de 4-PSK și 2 valori de amplitudine plus un 8-PSK cu cu altă amplitudine:
4 simboluri cu aceeași amplitudine mare (notate 0, 3, 12 și 15) și 4 valori diferite de fază;
Alte 4 simboluri cu aceeași amplitudine mică (notate 5, 6, 9 și 10) și aceleași 4 valori diferite de fază ca mai sus;
Celelalte 8 simboluri cu aceeași amplitudine intermediară și cu 8 valori diferite de fază.